LED 200W电子调焦柔光灯

型号：YG-P022

MX512    7通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | 总调光 | 总调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | 总频闪 | 总频闪，由慢到快 |
| 第3通道 | 功能选择 | 0--5： 无； 6--50： 跳变（电机受512控制）； 51--100： 渐变（电机受512控制）； 101--150： 跳变（电机走内置程序）； 151--200： 渐变（电机走内置程序）； 221--255： 声控（电机走内置程序）； |
| 第4通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |
| 第5通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | Y调光 | Y调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第7通道 | 调焦 | 焦距由小到大 |

DMX512    3通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第2通道 | Y调光 | Y调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第3通道 | 调焦 | 焦距由小到大 |